Alimentatori
la base è il raddrizzatore di picco. Ma per sfruttare anche le onde negative si usa il ponte di graetz (struttura formata da 4 diodi)

con
V>0 in conduzione D2 e D4
V<0 in conduzione D1 e D3
Ma la corrente in RL mantiene lo stesso verso.
La tensione ottenuta è unipolare (un segno soltanto), mentre originariamente era bipolare (due segni).

Trasformatore
il suo scopo è avere in ingresso una tensione alternata e far uscire una tensione alternata di ampiezza diversa.

V_{0(p)} = {n_2}over{n_1}V_{i(p)} Caso ideale in realtà il numero di avvolgimenti deve essere abbastanza grande

Alimentatore con ponte di graetz, condensatore e trasformatore

Dimensionamento della capacità

1. Più la capacità è grande minore è il ripple (abbassamento di tensione).
2. Più è la corrente assorbita al carico maggiore è il ripple.
3. Più è alta la frequenza minore è il ripple.
semplificazione della Vo

Vm
Q = CV (1) newline I = C cdot {{%DELTA V}over{%DELTA t}} (2) newline {%DELTA V}over{%DELTA t} = costante toward I costante per la (2) newline %DELTA V = {I cdot %DELTA T}over C = {I cdot{t over 2}}over C = I over{2fC} newline V_m (V media) = V_p-{%DELTA V}over 2

esercizio/esempio :
un alimentatore con in ingresso una tensione sinusoidale avente V_{EFF} = 10V e f = 50 Hz, eroga I = 500mA con C = 1000 uF
trovare %DELTA V e V_m

%DELTA V = 0,5 over{2 cdot 50 cdot 1 cdot 10^-3} = 0,5 over 10^-1 = 5V newline V_m = 10 sqrt 2 - 5 over 2 = 11,5V