AMPLIFICATORI OPERAZIONALI (AO)
- circuito integrato analogico
  → costituito internamente da resistenze, transistor, condensatori
- il termine “operazionale” deriva dal fatto che era utilizzato nei calcolatori analogici

- V^-` : ingresso invertente
- V^+` : ingresso non invertente
- V^o : uscita
- +V: alimentazione positiva
- -V: alimentazione negativa

L'AO si dice amplificatore differenziale perché amplifica la differenza tra due segnali e non il segnale s. in particolare si ha che V^o = A cdot (V^+`-V^-`) la A è il fattore di amplificazione.

Caratteristiche di un AO
caratteristiche reali:
- A è sempre molto grande ( 10^4-10^6 )
- V^o è comunque limitato dalla tensione di alimentazione( V°_max = V_AL -1V )
- l'impedenza degli ingressi è molto alta ( 1M %OMEGA o di più)

caratteristiche ideali:
- A = infinity
- Z_"in" = infinity (impedenze in ingresso) → le correnti in ingresso sono quindi sempre nulle ( I^+` = 0; I^-` = 0 )

I-

I-

I+

- è come se agli ingressi ci fossero delle resistenze R collegate a massa e così anche una resistenza in uscita. Ma dato che le tensioni sono presupposte infinite ci si aspetta una corrente nulla.
- R^o = 0 → cioè qualsiasi sia la corrente in uscita non c'è cambiamento di tensione in uscita