Amplificatore CE: studio grafico

se V_s = 0 toward I_B = {V_BB - 0,7}over R_B newline se V_s = V_SMAX toward I_BMAX = {V_BB +V_SMAX - 0,7}over R_B newline se V_s = -V_SMAX toward I_BMIN = {V_BB -V_SMAX - 0,7}over R_B

- il segnale sinusoidale Vs induce una oscillazione della corrente di base Ib
- tale oscillazione a sua volta induce una oscillazione nella corrente Ic(in fase) e una nella tensione Vce(in contro-fase)
- le oscillazioni di Vce e Ic sono molto più ampie di quella iniziale, dunque si ottiene un'amplificazione di corrente, tensione e quindi di potenza.

Amplificatori CE: circuito reale

R_S = resistenza interna del generatore newline C_i = condensatore di disaccopiamento %in ingresso newline (C_i isola il generatore dalla V_s dalla tensione continua V_BB) newline Z_c = 1 over{j %omega C} ~~~ continua %omega = 0 toward Z_c toward infinity newline circuito aperto newline Z_c = diminuisce con il crescere di %omega per %omega sufficientemente elevata Z_c simeq 0 toward circuito chiuso newline R_L = carico newline C_O = condensatore di disaccopiamento %in uscita newline C_E = condensatore di cortocircuito su R_E (mette R_E a massa %in alternata)

studio in alternata:
- condensatori sostituiti da circuiti chiusi
- Vcc cortocircuito
conseguenze:
→ Re scompare
→ Rc e R1 sono collegate a massa

modello del BJT in alternata

Generatore di corrente
r_be = {h_fe V_T}over{I_c} newline V_T = 26mV