Polarizzazione e amplificazione

R_1 = 12K %OMEGA newline R_2 = 2K %OMEGA newline R_L = R_C = 1K %OMEGA newline R_e = 230 %OMEGA newline V_cc = 14V newline R_s = 50 %OMEGA newline V_s = 10mV_PP newline h_FE = hp_e = 100 newline A_i = ? newline A_V = ? newline R_i = ? newline R_o = ?

polarizzazione
R_B = {R_1 cdot R_2}over{R_1 + R_2} = 1,71 k %OMEGA V_BB = V_rc cdot {R_2}over{R_1+R_2} = 2V newline I_B = {V_BB - V_BE}over{R_B+h_FE R_E} = 52,6 uA newline I_c = h_FE I_B = 5,26 mA newline V_CE0 = V_CC - (R_c+R_e) I_c = 7,53V toward è un buon punto di lavoro perché la V_CE è circa la metà della V_CC newline R_b << h_FE R_e toward stabile

studio amplificazione → C chiusi, Vcc corto
in amplificazioni si usano le lettere piccole per distinguerle dal circuito in polarizzazione. Questo perché si parla di grandezze piccole e quindi lettere piccole.
si considera il seguente circuito
r_be = h_fe over I_C cdot V_T = 494 %OMEGA newline A_i = i_L over i_S newline A_V = V_L over V_S ~~~ tenendo conto della caduta di tensione R_S newline A'_V = V_L over V_i ~~~ non tenendo conto della caduta di tensione R_S newline i_S = V_S over{R_S + R_1 "//" R_2 "//" r_be} = V_S over{R_S + R_B "//" r_be} newline R_B "//" r_be = R_i = {R_B cdot r_be}over{R_B + r_be} = 383 %OMEGA newline i_S = 23,1 uA newline i_b = i_S cdot{R_B over{R_B + r_be}} = 17,9uA newline i_c = h_fe i_b = 1,79mA_pp newline i_L = i_C cdot{R_C over{R_C + R_L}} = i_C over 2 = 0,89 mA_pp newline V_L = R_L cdot i_L = 0,89V newline A_i = i_L over i_S simeq 38 newline A_V = v_L over V_S = 89 newline Ap = 89 cdot 38 = 3382