Rettangolo unitario
rect_T(t) = left lbrace stack{ { 1 over t ~~ 0<t<T } # { 0 ~~ t<0 %or t>T } } right none newline L[rect_T(t)] = 1 over T L[sca(t)-sca(t-T)] =` newline `= 1 over T L[sca(t)]- 1 over T L[sca(t-T)] = {1 over T}cdot{(1 over s - {e^{-sT}}over s)} = {1-e^{-sT}}over{sT}
se T diminuisce 1/T aumenta
lim rect_T(t) = %delta(t) newline T toward 0 newline %delta(t) toward impulso/delta di dirac newline con il teorema di del'hopital si dimostra newline L[%delta(t)] = 1 newline proprietà newline %delta(t) = 0, t<>0 newline int^{+infinity}_{-infinity}{%delta(t) dt} = 1 newline L[%delta(t)] = lim L[rect_T (t)] = lim {{1-e^{-sT}}over{sT}} newline T toward 0 newline applicando dell'hopital newline lim {{Te^{-sT}}over T} = lim {e^{-sT}} = 1 newline T toward 0
risposta all'impulso

Y(s) = H(s) toward Y(t) = L^-1 [H(s)]
la risposta all'impulso di un sistema è uguale all'antitrasformata della F.D.T.
- polo reale
  H(s) = 1 over{s+%alpha} ~~~ h(t) = e^{-%alpha t} newline se %alpha >0 (polo negativo)
  asintoticamente stabile → l'uscita tende a 0 per t toward infinity
  se %alpha<0 (polo positivo)
  instabile → l'uscita tende a infinity per t toward infinity
- polo reale multiplo
  H(s) = {n!}over{(s+%alpha)^{n+1}} ~~~ h(t) = t^n e^{-%alpha t} newline n = 2; %alpha = 3 ~~~ h(t) = t^2 e^{-3t}
  l'esponenziale va a 0 (in questo caso) più “velocemente” di altre potenze di t
  D[t^2e^{-3t}] = 2t e^{-3t} + 3t^3 e^{-3t} newline te^{-3t}(2-3t^2) newline t = 0; 2-3t^2 = 0 ~~ t = +-sqrt{2 over 3}
  per i nostri calcolo però ci interessa solo la parte positiva

- poli immaginari
  H(s) = N over{s^2+%alpha^2} = N over{(s+j%alpha)(s-j%alpha)} = {A}over{s+j%alpha}+{B}over{s-j%alpha} newline ipotizziamo: newline H(s) = 1 over{s+j%alpha} + 1 over{s-j%alpha}; h(t) = e^{-j%alpha t}+e^{j%alpha t} = 2 cos (%alpha t) newline p_1 = -j%alpha ~ p_2=j%alpha
  stabile non asintoticamente (semplicemente stabile)
  l'uscita si mantiene limitata, ma tende a 0 per t toward infinity
- poli complessi coniugati
  P_1 = %alpha + j%beta, P_2 = %alpha – j %beta newline H(s) = N over{as^2+ bs + c} newline P_{1,2} = {-b+- sqrt{b^2-4ac}}over{2a} ~~ se b^2-4ac<0 toward i poli sono complessi cogniugati newline H(s) = 1 over{s+(a+j%beta)} + 1 over{s-(%alpha - j%beta)} newline h(t) = e^{(%alpha +j%beta)t} + e^{(a-j%beta)t} = e^{2t}(e^{j%beta t}+e^{-j%beta t}) = e^{%alpha t} cdot 2 cos (%beta t) newline con %alpha <0
  oscillazioni smorzate, sistema asintoticamente stabile
  %alpha>0
  oscillazioni di ampiezza crescente, sistema instabile

tabella riassuntiva risposte all'impulso e stabilità

polo	esempio	Risposta all'impulso	stabilità
Reale negativo singolo	1 over{s+%alpha} con %alpha>0	Esponenziale negativo	Asintoticamente stabile
Reale positivo singolo	1 over{s+%alpha} con %alpha<0	Esponenziale positivo	instabile
Reale multiplo	1 over{(s+%alpha)^n}	Esponenziale * t^n	Come polo reale singolo
Coppia di poli immaginari (singoli)	1 over{s^2+a^2}	sinusoidale	Stabile non asintoticamente
Coppia di poli immaginari (singoli)	1 over{(s^2+a^2)^n}	Sinusoidale * t^{n+1}	instabile
Poli complesso coniugati / (parte reale < 0)	1 over{as^2+bs+c} newline %DELTA < 0	Sinusoidale smorzata	Asintoticamente stabile
Poli complesso coniugati / (parte reale > 0)	1 over{as^2+bs+c} newline %DELTA < 0	Sinusoidale crescente	Instabile