Oscillatori
- circuiti in grado di produrre in uscita un segnale oscillante di frequenza, ampiezza e forma assegnata
- a volte il termine “oscillatore” è riservato ai generatori di forma d'onda sinusoidale
- invece i generatori di forme d'onda quadra, triangolare, ecc. vengono chiamati multivibratori astabili
- oscillatori in bassa frequenza se hanno una frequenza <= 100KHz
- oscillatori in alta frequenza se hanno una frequenza > 100KHz

un sistema oscillatore è un sistema L-C

H(s) = {1 over{sC}}over{1 over{sC}+SL} = {1 over{sC}}over{{1+s^2 LC}over{sC}} = 1 over{1+s^2 LC} = {1 over{LC}} cdot {1 over{1 over{LC}+s^2}} = {1 over{LC}} cdot {1 over{(1 over{sqrt LC})^2+s^2}} = {1 over{LC}} cdot {1 over{s^2+%alpha^2}}, newline %alpha=1 over sqrt LC newline due poli immaginari p_1 = j%alpha = j over sqrt LC, p_2 = -j%alpha = -`j over sqrt LC newline la risposta all'impulso è una sinusoide newline cos x = {e^{jx}+e^{-jx}}over{2} toward V_o(t) simeq e^{j%alpha t} + e^{-j%alpha t} = 2 cos %alpha t = 2 cos 1 over{sqrt LC} t newline %omega = 1 over sqrt{LC}; ~~ f = 1 over{2%pi sqrt LC}
nella realtà non si può costruire un circuito LC privo di componenti resistive e quindi di dissipazione

circuito reale
Rl: resistenza interna
Rc: resistenza interna al condensatore

la presenza delle resistenze interne può dare origine o a poli complessi coniugati o a poli reali.
Esempio poli complessi coniugati:

la rete oscillante viene retroazionata positivamente tramite un circuito di amplificazione che compensa le perdite resistive, mantenendo l'oscillazione stabile