Generatore di onda rettangolare
un'onda rettangolare è un'onda in cui il duty cicle è diverso da 50%
D.C. = T_H over T ("%") newline T = 2RC ln(1+2R_1 over R_2) newline T_H = R'C ln(1+2R_1 over R_2) newline T_L = R''C ln(1+2R_1 over R_2)

il circuito quindi diventa (i diodi servono ad usare solo R' o R''):

esempio:
f = 500Hz newline DC = 30"%" newline T_H = 0,3 cdot{1 over 500} = 0,6ms newline T_H = R'C ln(1+2R_1 over R_2) newline per semplificare i calcoli scegliamo valori di R_1 e R_2 affinché ln(1+2R_1 over R_2) = 1 newline 1+2R_1 over R_2 = e toward 2R_1 over R_2 = e-1 toward R_1 over R_2 = {e-1}over 2 simeq 0,86 newline R_1 = 1,3 K%OMEGA newline R_2 = 1,5 K%OMEGA newline T_H = R'C newline T_L = R''C newline non possiamo usare un condensatore elettrolitico perché non si può polarizzare inversamente, newline quindi dobbiamo scegliere un C bassa newline C = 100nF newline T_H = 0,6 cdot 10^-3 = R' cdot 100 cdot 10^-9 newline R' = {0,6 cdot 10^-3}over{100 cdot 10^-9} = 0,6 cdot 10^4 = 6K%OMEGA newline R'' = 14K%OMEGA