Se abbiamo un qualsiasi segnale v(t) è periodico nel tempo con frequenza f, il segnale può essere scomposto in una serie di sinusoidi.
Allora:
v(t) = sum from{n=1} to{n=+infinity} a_n sin(2 %pi n f + f_n) = a_0+a_1 sin(2 %pi 1 f + f_1) + a_2 sin(2 %pi 2 f + f_2) + ... → è una serie, cioè una sommatoria infinita
a_0 =componente continua
il fattore di amplificazione “ a_n ” si calcola tramite degli integrali.
Le sinusoide avranno frequenze multiple, la prima si chiama fondamentale(frequenza f), le altre armoniche(frequenza nf).
Il fattore di amplificazione all'aumentare di n diventa sempre più piccolo.
f_0 = frequenza segnale
visto che il fattore di moltiplicazione diventa piccolo, posso dire che da una certa armonica in poi le altre diventano insignificanti

chiamiamo contenuto in frequenza o più semplicemente banda di un segnale l'intervallo di frequenze in cui cadono le armoniche di ampiezza non trascurabile
esempio:
segnale con f = 10KhZ, 6 armoniche significative, nessuna componente continua
B = da 10KHz a 70 KHz