ADC a doppia entrata

V_o(t) = -1 over RC int{V_i(t) dt} newline Se V_i è costante newline V_o(t) = -V_i over RC t
1. il deviatore viene posizionato su Vin e lasciato in posizione per un tempo pari a RC
  V_o = -V_i over RC cdot RC = -V_"in" newline Se V_"in" = V_FS toward V_o(RC) = -V_FS
2. il deviatore viene spostato su Vfs, e lasciato finché Vo si azzera, il contatore conta questo tempo.

la conversione si effettua grazie al contatore che conta il tempo di azzeramento, lo conta in digitale, il tempo è proporzionale alla tensione applicata in ingresso.

1. deviatore su Vi
  V_o (t) = -`1 over RC V_i t newline V_o (t_0) = -`1 over RC V_i t_0
2. deviatore su -V_FS t
  V_o (t) = 1 over RC V_FS t -1 over RC V_i t_0 newline V_o (t_1) = 0 toward ~ newline 1 over RC V_FS t_1 - 1 over RC V_i t_0 = 0 newline V_FS t_1 = V_i t_0 toward t_1 over t_0 = V_i over V_FS

il contatore deve contare fino al massimo fattore (255 con 8 bit) nel tempo t0, in questo modo il conteggio effettuato nel tempo t1 sarà proporzionale a Vi
questo contatore permette di avere risoluzione elevate, ma è lento.

Esempio
- contatore con f_MAX = 10 MHz a 16 bit
- determinare il minimo valore di t0 e la max f di conversione

T_min = 1 over{10 cdot 10^6} = 0,1ns newline t_0 = 0,1 cdot 10^-6 cdot 2^16 = 0,0065536 s newline f_{c"_"max} = 1 over{0,0065536 cdot 2} = 76,29Hz newline moltiplico per 2 perché la fase due, il tempo di azzeramento, nel caso peggiore sarà uguale a t_0, newline ma normalmente impiegherà meno tempo

architettura	Risoluzione tipica (bit)	Velocità max (SPS)
flash	8	1G
Pipeline (architettura moderna – buon compromesso)	16	80M
SAR	16	250K
Doppia entrata	16-24	<50K