Def.1 (asintoto obliquo per x toward +infinity) newline f:(a,+infinity) toward setR_y ammette come asintoto obliquo per x toward +infinity newline la retta r_0 : y = mx+q newline (1)d(P(x,f(x)),r_0) = o(1) toward 0 per x toward +infinity è una definizione chiara ma non semplice da verificare newline (1) equiv (2) newline (2) f(x)-(mx+q) = o(1) toward 0 per x toward +infinity newline (2) equiv (3) newline (3.1) f(x)"~" mx per x toward +infinity newline (3.2) exists finito lim (f(x)-mx) = q in setR newline x toward +infinity newline ("*") f(x) = mx+o(x) per x toward +infinity newline la 3.1 da sola non basta per garantire l'asintoto newline 3.1 definisce m la 3.2 q toward tutte e due "le" ipotesi devono essere soddisfatte

Es newline f(x) = log (Ch 3x) newline (a) D_f simmetrica, zero segno, limiti newline (b) asintotici newline (c) grafico locale newline (a) newline D_f = setR f in C^0(setR) (f in C^{infinity}(setR)) newline f(x) = f(-x) pari newline f(x) >=0 f(0) = 0 f(x) > 0 forall x in setR - lbrace 0 rbrace newline (b) newline per x toward 0 f(x) = log (1+ch 3x -1) "~" ch 3x -1 "~" 9 over 2 x^2 pp per x toward 0 (ordine 2) newline lim f(x) = +infinity newline x toward +-infinity newline per x toward +infinity f(x) = log {{e^3x+e^{-3x}}over 2} = log{{e^3x (1+e^{-6x})}over 2} = 3x-log 2 + log (1+e^{-6x}) = 3x-log 2 + o(1) newline log(1+e^{-6x}) = o(1) toward 0 newline log(1+e^{-6x}) >0 forall x in setR newline da qui si deduce che la retta r_0: y = 3x-log 2 è asintoto obliquo per x toward +infinity per la definizione 2 newline dato che la funzione è pari ci sarà un asintoto simmetrico binom{"~"}{r:} y = -3x - log 2 newline calcolo newline per x toward -infinity f(x) = log {{e^3x+e^{-3x}}over 2} = log{{e^{-3x} (1+e^{6x})}over 2} = -3x-log 2 + log (1+e^{6x}) = -3x-log 2 + o(1) newline